ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ

220 В

ГАЛАН ОЧАГ-3

Технические характеристики

вес: 0.9 кг

длина: 275 мм

диаметр: 35 мм

мощность: 3 кВт

для помещений - 120 м3 (50 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 50 литров

Цена-1050грн.

ГАЛАН ОЧАГ-5

Технические характеристики

вес: 1.05 кг

длина: 320 мм

диаметр: 35 мм

мощность: 5 кВт

для помещений до 230 м3 (80 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 70 литров

Цена-1100грн.

ГАЛАН ОЧАГ-6

Технические характеристики

вес: 1.1 кг

длина: 335 мм

диаметр: 35 мм

мощность: 6 кВт

для помещений до 280 м3 (100 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 90 литров

Цена-1200грн.

ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ

380 В

ГАЛАН ОЧАГ-9

Технические характеристики

вес: 5.0 кг

длина: 360 мм

диаметр: 130 мм

мощность: 9 кВт

для помещений до 340 м3 (140 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 100 литров

Цена-2500грн.

ГАЛАН ОЧАГ-15

Технические характеристики

вес: 5.3 кг

длина: 410 мм

диаметр: 130 мм

мощность: 15 кВт

для помещений до 550 м3 (230 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 200 литров

Цена-2590грн.

ГАЛАН ВУЛКАН-25

Технические характеристики

вес: 5.7 кг

длина: 460 мм

диаметр: 130 мм

мощность: 25 кВт

для помещений до 850 м3 (350 м2)

Время работы при уличной t -20°С в сутки – 6-7 часов

объем системы – 300 литров

Цена-2700грн.

Принципиальная схема подключения			Параллельная схема подключения

Электродные котлы ГАЛАН

Электроводонагреватель «Галан» представляет собой электродный котел проточного типа, из чего сразу начинает проявляться его преимущество перед другими нагревательными приборами — он не требует согласование на установку с органами котлонадзора («Правила устройства и эксплуатации электродных котлов»).

Процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе «Галан» происходит за счет его ионизации, т. е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, выделяя при этом энергию, т. е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без «посредника» (например ТЭНа).

Ионизационная камера, где происходит этот процесс, небольшого размера, поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления (при максимальной мощности прибора — до 2 атмосфер). Таким образом, электроводонагреватель «Галан» является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит потребителю немало средств.

Электроводонагреватель «Галан» является точно рассчитанным, самонастраивающимся на необходимую потребляемую мощность прибором. При нагреве теплоносителя происходит уменьшение его электрического сопротивления. Электрический ток, проходящий через электроды увеличивается, соответственно увеличивается потребляемая мощность. Электроводонагреватель начинает постепенно «набирать» электрическую мощность и отдавать ее в виде тепла теплоносителю. Итоговая потребляемая мощность будет зависеть от заданной потребителем температуры теплоносителя и его количества.

Электроводонагреватель «Галан» комплектуется автоматикой, которая позволяет потребителю не только задавать нужную ему температуру радиаторов или температуру воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее круглосуточно, включая и выключая электроводонагреватель.

Экономические характеристики системы отопления «Галан»

Котел «Очаг 5». Обогреваемая площадь 90-100 м2. Система отопления разогревается за 45 минут до t обратной трубы 40-45 0С, при запуске котла с температурой обратной трубы 18 0С энергетический порог начинается с 10 до 12 А (около 2 кВт). По мере прогрева системы удельное сопротивление меняется — мощность плавно возрастает до номинала. Электродные котлы обладают возможностью самонастраиваться в зависимости от заданной потребителями температуры теплоносителя.

«Очаг 5». Время работы при уличной t -20 0C в сутки 5-7 часов при нормальных теплопотерях, следовательно: 5 кВт × 6 часов работы = 30 кВт/ч (потребляемое количество электроэнергии в сутки); 30 кВт/ч × 24 коп. = 7,2 грн в сутки при t  -20 0C; 7,2грн. × 30 дней = 216 грн (затраты на отопление в месяц).

При более высоких наружных температурах затраты на отопление снижаются пропорционально наружным температурам.

Применение регуляторов способствует точной регулировке котла и возможности программирования температур в различное время суток и дней недели.