Медно-алюминиевые радиаторы  Tempo, Linea-plus

Базовые цвета - белый (101), дорожный белый (133), темно-серый металлик (001). Рабочее давление - 16 атм. Испытательное давление - 22,5 атм. Макс. температура теплоносителя - 110ºС Экспонент - n=1,38 Диаметр труб – 1/2” Гарантия – 30 лет

Медно-алюминиевые радиаторы LOW H2O содержат небольшое количество теплоносителя, и эффективно работают даже при низкой температуре воды. Бельгийский производитель “Jaga” - автор концепции LOW H2O - самого современного подхода к решению вопроса отопления.

Благодаря высокой теплопроводности составляющих материалов и малой тепловой инерционности, эти приборы обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения. Компания “Jaga” использует новейшие экологически безопасные технологии: радиаторы  не корродируют, а все составляющие производство материалы можно подвергнуть безотходной переработке.

Все медно-алюминиевые радиаторы LOW H2O предназначены для использования в однотрубных или двухтрубных системах отопления, в индивидуальной или массовой застройке.

Медно-алюминиевые радиаторы LOW H2O Tempo, 
Linea-plus - комфортные и надежные приборы.

Tempo, Linea-plus состоят из теплообменника и навесных панелей. Теплообменник представляет собой бесшовную медную трубу и алюминиевые пластины оребрения. Навесные панели можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Для всех моделей Tempo, Linea-plus предусмотрены варианты крепления на стену или установка на пол.

Благодаря естественной конвекции, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90ºС максимальная температура поверхности навесных панелей Tempo, Linea-plus составляет менее 43ºС, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Только такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели. Даже при высоких температурах теплоносителя, они совершенно безопасны и соответствуют требованиям наиболее строгих норм и стандартов.

Радиаторы Tempo, Linea-plus могут быть изготовлены в любом другом цвете с палитры цветов “Jaga”. Цена радиатора при этом увеличивается на 20%.

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло

В данном прайс-листе содержится базовая информация, более подробную  информацию Вы можете  найти в нашем каталоге «JAGA 2007».

| Модель | Код | Теплоотдача (75/65/20˚С), Ватт | Объем, л | Масса, кг | Размеры, мм | Цена, EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота | Длина | Ширина |  |
| Linea-plus (настенная) | LINW.50 080 10 | 771 | 0.52 | 8.48 | 500 | 800 | 118 | 185 |
|  | LINW.50 100 10 | 964 | 0.65 | 10.6 | 500 | 1000 | 118 | 211 |
|  | LINW.50 120 10 | 1157 | 0.78 | 12.72 | 500 | 1200 | 118 | 241 |
|  | LINW.50 140 10 | 1350 | 0.91 | 14.84 | 500 | 1400 | 118 | 263 |
|  | LINW.50 160 10 | 1542 | 1.04 | 16.96 | 500 | 1600 | 118 | 311 |
|  | LINW.50 180 10 | 135 | 1.17 | 19.08 | 500 | 1800 | 118 | 338 |
|  | LINW.50 080 15 | 1226 | 0.78 | 9.68 | 500 | 800 | 168 | 222 |
|  | LINW.50 090 15 | 1380 | 0.88 | 10.89 | 500 | 900 | 168 | 237 |
|  | LINW.50 100 15 | 1533 | 0.98 | 12.1 | 500 | 1000 | 168 | 257 |
|  | LINW.50 120 15 | 1840 | 1.18 | 14.52 | 500 | 1200 | 168 | 295 |
|  | LINW.50 140 15 | 2146 | 1.37 | 16.94 | 500 | 1400 | 168 | 324 |
|  | LINW.50 160 15 | 2453 | 1.57 | 19.36 | 500 | 1600 | 168 | 385 |
|  | LINW.50 180 15 | 2759 | 1.76 | 21.78 | 500 | 1800 | 168 | 420 |
| Tempo (настенная) | TEMW.20 100 10 | 655 | 0.65 | 5.40 | 200 | 1000 | 118 | 171 |
|  | TEMW.20 120 10 | 786 | 0.78 | 6.48 | 200 | 1200 | 118 | 189 |
|  | TEMW.20 140 10 | 917 | 0.91 | 7.56 | 200 | 1400 | 118 | 211 |
|  | TEMW.20 160 10 | 1048 | 1.04 | 8.64 | 200 | 1600 | 118 | 246 |
|  | TEMW.20 180 10 | 1179 | 1.17 | 9.72 | 200 | 1800 | 118 | 267 |
|  | TEMW.50 070 10 | 753 | 0.46 | 6.30 | 500 | 700 | 118 | 167 |
|  | TEMW.50 080 10 | 861 | 0.52 | 7.20 | 500 | 800 | 118 | 177 |
|  | TEMW.50 090 10 | 968 | 0.59 | 8.10 | 500 | 900 | 118 | 189 |
|  | TEMW.50 100 10 | 1076 | 0.65 | 9.00 | 500 | 1000 | 118 | 207 |
|  | TEMW.50 120 10 | 1291 | 0.78 | 10.80 | 500 | 1200 | 118 | 229 |
|  | TEMW.50 140 10 | 1506 | 0.91 | 12.60 | 500 | 1400 | 118 | 260 |
|  | TEMW.50 160 10 | 1722 | 1.04 | 14.40 | 500 | 1600 | 118 | 299 |
|  | TEMW.50 180 10 | 1937 | 1.17 | 16.20 | 500 | 1800 | 118 | 324 |

(Цены приведены в EURO с учетом НДС)

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло

# Text boxes

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua

1 ноября 2010 г.

# Терморос  Украина

Отопительное оборудование бельгийской фирмы “JAGA”

Терморос

Радиатор LOW H2O Tempo

Радиатор LOW H2O Linea-plus

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua

Терморос

# Терморос  Украина

Отопительное оборудование бельгийской фирмы “JAGA”

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua

1 ноября 2010 г.

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua