Медно-алюминиевые радиаторы  Strada

Базовые цвета - белый (101), дорожный белый (133), темно-серый металлик (001). Рабочее давление - 16 атм. Испытательное давление - 22,5 атм. Макс. температура теплоносителя - 110ºС Экспонент - n=1,38 Диаметр труб – 1/2” Гарантия – 30 лет

Медно-алюминиевые радиаторы Strada содержат сверхмощный элемент LOW H2O, обеспечивающий сверхбыстрое и отлично контролируемое отопление любого здания.

Радиатор Strada состоит из медно-алюминиевого теплообменника, не поддающегося коррозии, а также стальных навесных панелей. Навесные панели можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Вертикальные линии алюминиевой решетки и гладкая передняя панель подчеркивают типичную для него силу.

Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90ºС максимальная температура поверхности навесных панелей Strada составляет менее 43ºС, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Такие радиаторы можно ставить в непосредственной близости от электронных приборов, кожаной и деревянной мебели.

Медно-алюминиевые радиаторы Strada легко транспортируются благодаря новой компактной упаковке. Радиатор Strada может быть изготовлен в любом другом цвете с палитры цветов “Jaga”. Цена радиатора при этом увеличивается на 20%.

| Модель | Код | Теплоотдача (75/65/20˚С), Ватт | Объем, л | Масса, кг | Размеры, мм | Цена, EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота | Длина | Ширина |  |
| Strada | STRW.020 100 10 | 655 | 0.65 | 7.33 | 200 | 1000 | 118 | 206 |
|  | STRW.020 120 10 | 786 | 0.78 | 9.61 | 200 | 1200 | 118 | 234 |
|  | STRW.020 140 10 | 917 | 0.91 | 11.21 | 200 | 1400 | 118 | 254 |
|  | STRW.020 160 10 | 1048 | 1.04 | 11.73 | 200 | 1600 | 118 | 301 |
|  | STRW.020 180 10 | 1179 | 1.17 | 14.42 | 200 | 1800 | 118 | 326 |
|  | STRW.050 070 10 | 753 | 0.46 | 8.55 | 500 | 700 | 118 | 198 |
|  | STRW.050 080 10 | 861 | 0.52 | 9.77 | 500 | 800 | 118 | 211 |
|  | STRW.050 090 10 | 968 | 0.59 | 11.00 | 500 | 900 | 118 | 222 |
|  | STRW.050 100 10 | 1076 | 0.65 | 12.22 | 500 | 1000 | 118 | 239 |
|  | STRW.050 120 10 | 1291 | 0.78 | 14.66 | 500 | 1200 | 118 | 270 |
|  | STRW.050 140 10 | 1506 | 0.91 | 17.11 | 500 | 1400 | 118 | 299 |
|  | STRW.050 160 10 | 1722 | 1.04 | 19.55 | 500 | 1600 | 118 | 351 |
|  | STRW.050 180 10 | 1937 | 1.17 | 21.99 | 500 | 1800 | 118 | 380 |

(Цены приведены в EURO с учетом НДС)

Радиаторы LOW H2O - это безопасное, экономичное, комфортное, здоровое, красивое тепло

# Text boxes

Терморос

# Терморос  Украина

Отопительное оборудование бельгийской фирмы “JAGA”

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua

1 ноября 2010 г.

Радиатор LOW H2O Strada

Киев, ул. Раисы Окипной, 8; тел.: (050)151-38-72; E-mail: severin2005@ukr.net ; www.termoros.com.ua